Проектор на лобовое стекло

RDrive X3 PROSCAN

Инструкция по эксплуатации (HUD-03)

Перед установкой и использованием

Проектор легко подключается к автомобилю через диагностический разъем　OBD II, который присутствует на большинстве современных автомобилей.

В США применение системы OBD-II (и установка соответствующей колодки диагностики) обязательны с 1996 г. (требование распространяется как на автомобили, производимые в США, так и на автомобили неамериканских марок, продаваемые в США). На автомобилях Европы и Азии протоколы OBD-II применяются также с 1996 г. (на небольшом количестве марок/моделей), но особенно - с 2001 г. для автомобилей с бензиновыми двигателями (с принятием соответствующего европейского стандарта - EOBD) и с 2004 г. для автомобилей с дизельными двигателями.

Для того чтобы определить поддерживает ли Ваш автомобиль интерфейс OBD II можно:

- Посмотреть в технической документации непосредственно к данному автомобилю (но не в общем руководстве по данной марке/модели!).

- Осмотреть все идентификационные таблички на автомобиле - возможно наличие таблички "OBD-II compliant" (поддерживает OBD-II) или "OBD-II certified" (сертифицировано на поддержку OBD-II).

Стандарт OBD II регламентирует наличие и расположение 16-контактного диагностического разъема (DLC - Diagnostic Link Connector) трапециевидной формы. Разъем должен быть расположен не далее, чем в 2 футах (0.61 метра) от рулевого колеса.

Общая информация

Благодарим за приобретение проектора на лобовое стекло, английская аббревиатура  HUD (Head Up Display), что в дословном переводе означает дисплей поднятой головы.

Проектор предназначен для проецирования важной информации на лобовое стекло автомобиля на уровне глаз водителя и тем самым помогает сделать вождение безопасным при движении на высокой скорости, особенно в ночное время.

Проектор RDrive позволяет не только улучшить безопасность вождения и поразить Ваших пассажиров своей футуристичностью, но и помогает значительно облегчить контроль за исправной работой основных систем Вашего автомобиля. Установив RDrive, Вы получаете расширенную панель приборов оснащенную системами визуального и звукового предупреждения о возникновении нештатных ситуаций.

Кроме того, Вы сможете выработать наиболее экономичный стиль вождения и не остаться без горючего за счет полного контроля за расходом топлива в пути и на холостом ходу.

Комплектация

- LED-дисплей повышенной яркости

- Кабель для подключения к разъему OBD II

- Отражающая пленка

- Коврик для фиксации устройства

- Инструкция по применению

Органы управления и входы

- Вход для датчиков давления шин (TPMS).

- Выключатель питания.

- Вход для кабеля OBD II.

- Кнопка "Вверх", - нажмите кнопку вверх.

- Кнопка "ОК", - нажмите кнопку вертикально внутрь.

- Кнопка "Вниз", - нажмите кнопку вниз.

Описание функций

- Спидометр: цифры показывают текущую скорость движения.

- Единица измерения: V - Вольты, оС - градусы Цельсия, оF - градусы Фаренгейта, KM - километры, MPH - мили, KM/H - километры в час.

- Напоминание о переключении передачи: предупреждает водителя включить повышенную передачу для экономии топлива при достижении высоких оборотов двигателя.

- Напряжение аккумуляторной батареи: при снижении напряжения батареи ниже 12В загорается предупредительный сигнал.

- Значок шкалы тахометра.

- Тахометр: отображает на шкале текущие обороты двигателя.

- Фотоэлемент: датчик служит для автоматического изменения яркости проектора в зависимости от внешней освещенности.

- Значок ошибки двигателя: значок загорается при обнаружении встроенным сканером ошибки.

- Значок зуммера: отображает, включена или отключена звуковая индикация.

- Код ошибки (первая буква).

- Многофункциональный дисплей: отображает на выбор - текущий расход топлива / обороты двигателя / код ошибки (остальные цифры).

- Единица измерения оборотов двигателя.

- Текущий расход топлива: в л/100 км - при движении, в л/час - на холостом ходу.

- Значок выбора шины.

- Показания давления и температуры шины.

- Единица измерения давления шины.

- Единица измерения температуры шины.

- Значок предупреждения о возможной сонливости при движении.

- Значок предупреждения о превышении скорости: индикатор начинает мигать и раздается предупредительный звуковой сигнал при превышении предварительно заданной максимальной скорости.

- Значок режима настройки устройства.

- Температура охлаждающей жидкости: при достижении температуры 100 оС индикатор начинает мигать и подается предупредительный звуковой сигнал.

Первое подключение устройства к автомобилю

После подключения кабеля OBD II к устройству и диагностическому разъему автомобиля запустите двигатель и включите проектор с помощью выключателя. Вы увидите загрузочный экран, - появится мигающая надпись "HUD".

Затем проектор начнет процесс сканирования коммуникационной шины автомобиля, - в верхнем правом углу появится надпись "SCAN", а в нижнем левом углу - текущий диагностический протокол. Первая цифра означает: 1 - протокол ISO 9141-2; 2 - протокол ISO 15765; 3 - протокол ISO 14230. Вторая цифра означает линию обмена данными внутри сканируемого протокола.

При успешном завершении сканирования появится надпись "888" в нижнем левом углу, проектор автоматически сохранит полученные настройки для связи с автомобилем и начнет работу.

В случае неудачного завершения сканирования в нижнем левом углу появится надпись "000". Выключите устройство, проверьте правильность и надежность всех соединений и перезапусти проектор для повторного сканирования.

Установка устройства

- Положите коврик для фиксации устройства на плоскую поверхность панели приборов. Коврик можно будет впоследствии свободно перемещать для нахождения точного местоположения.

- Положите подключенное через кабель OBD II устройство на фиксирующий коврик.

- Приклейте отражающую пленку на лобовое стекло автомобиля прямо над проектором на высоте около 20 см по верхнему краю:

- намочите водой лобовое стекло в месте фиксации отражающей пленки;

- отклейте защитные слои на пленке и намочите ее с обеих сторон;

- приложите отражающую пленку на лобовое стекло;

- отрегулируйте точное местоположение отражателя (так чтобы была видна вся информация дисплея в удобном для водителя положении при вождении);

- с помощью скребка или другого плоского предмета прижмите плотно пленку к стеклу и выгоните из под нее всю воду и воздушные пузыри;

- подождите несколько минут, чтобы испарилась влага под пленкой, и протрите стекло вместе с пленкой чистой тряпкой.

Правила эксплуатации

В зависимости от текущего состояния автомобиля, проектор может находиться в 3-х рабочих режимах:

Режим "Холостой ход"

Запустите двигатель на холостом ходу, проектор отобразит текущую температуру охлаждающей жидкости и расход топлива (в л/час).

Режим "Движение"

Начните движение автомобиля, проектор отобразит текущую скорость и расход топлива (в л/100 км).

Режим "Информация о поездке"

Заглушите двигатель автомобиля, проектор отобразит пробег и средний расход топлива автомобиля (в л/100 км) за время последней поездки (расчет происходит от последнего запуска двигателя).

С помощью боковой кнопки устройства Вы можете изменять отображаемую устройством информацию:

- в верхнем правом углу дисплея - текущий расход топлива на холостом ходу (в л/час), текущий расход топлива при движении (в л/100 км), обороты двигателя, время текущей поездки и код ошибки;

- в нижнем левом углу дисплея - скорость (км/ч или миль/ч), температуру охлаждающей жидкости (оС или оF), текущий пробег (км), напряжение АКБ (В).

Примеры отображаемой информации:

Температура охлаждающей жидкости (оС) + текущий расход топлива на холостом ходу (в л/час)

Температура охлаждающей жидкости (оF) + текущий расход топлива на холостом ходу (в л/час)

Скорость автомобиля (км/ч) + обороты двигателя в минуту (RPM)

Скорость автомобиля (км/ч) + время текущей поездки (часы:минуты)

Скорость автомобиля (км/ч) + текущий расход топлива при движении (в л/100 км)

Скорость автомобиля (миль/ч) + текущий расход топлива при движении (в л/100 км)

Напряжение АКБ (В) + текущий расход топлива на холостом ходу (в л/час)

Текущий пробег (км) + текущий расход топлива при движении (в л/100 км)

Режим настройки устройства

В течение некоторого времени (около 30 секунд) после поворота ключа зажигания в положение "OFF" проектор будет находиться в режиме ожидания. При повороте ключа зажигания в положение "ON" и запуске двигателя устройство автоматические загрузится.

Система напоминаний и предупреждений

При ежедневном использовании будут полезны функции оповещения проектора.

Превышение скорости: при превышении предварительно заданной максимальной скорости движения начинает мигать индикатор скорости и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Температура охлаждающей жидкости: при превышении предварительно заданной максимальной температуры охлаждающей жидкости начинает мигать индикатор температуры и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Ошибка: при обнаружении встроенным диагностическим сканером ошибок в работе основных систем автомобиля появляется код неисправности и индикатор ошибки, раздается предупредительный звуковой сигнал.

Примечание: устройство перегружается при каждом пуске двигателя и при включенной функции сканера автоматически определяет наличие информации о неисправностях. При наличии неисправностей раздастся предупредительный звуковой сигнал и в правом верхнем углу отобразится код ошибки. Например, на картинке ниже указан код ошибки - P0102. Можно пролистать весь список обнаруженных кодов неисправности с помощью боковой кнопки устройства.

Напряжение АКБ: при превышении предварительно заданного максимального или минимального значения напряжения в бортовой сети автомобиля начинает мигать индикатор напряжения аккумуляторной батареи и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Защита от засыпания: при превышении предварительно заданного максимального времени беспрерывного вождения начинает мигать соответствующий индикатор и раздается предупредительный звуковой сигнал.

Меню настройки

Нажимайте боковую кнопку устройства вверх или вниз для поиска меню настройки проектора и нажмите кнопку внутрь в положение "ОК" для входа в меню. Ниже представлены настраиваемые параметры устройства:

Включение / отключение диагностического сканера

Установка времени срабатывания предупреждения защиты от засыпания

Установка максимальной температуры охлаждающей жидкости

Установка максимальной скорости движения

Установка максимального напряжения аккумуляторной батареи

Установка минимального напряжения аккумуляторной батареи

Установка коэффициента для расчета текущего расхода топлива

Установка коэффициента для расчета среднего расхода топлива

Включение / отключение зуммера (звукового оповещения)

Нажмите боковую кнопку внутрь в положение "ОК" для входа в меню настройки, нажимая кнопку вверх или вниз, установите нужное значение изменяемого параметра и повторно нажмите боковую кнопку внутрь в положение "ОК" для сохранения выбранного значения.

Восстановление заводских настроек

При первом подключении устройства к автомобилю проектор просканирует коммуникационную шину автомобиля и сохранит ее настройки. Поэтому при подключении устройства к другому автомобилю понадобится осуществить сброс и восстановить заводские настройки устройства. Для этого необходимо:

- Выключите питание.

- Нажмите боковую кнопку внутрь в положение "ОК" и одновременно включите питание устройства.

- В верхнем правом углу дисплея появится "0" и в левом нижнем углу появится также "0", - это говорит о том, что Вы восстановили заводские настройки устройства.